Die Bogenbrücke

Inspiriert dazu hat mich ein Modellvorschlag aus einer historischen Anleitung zum Statik
Baukasten 400S aus den 70ern. Auf der Seite 53 ist sodann auch eine ästhetisch anmu-
tende Brücke mit formschönem Spannbogen abgebildet. Nun ist es jedoch so, daß es im
aktuellen Programm von Fischertechnik keinen Baukasten gibt, in dem gleichermaßen
Bogenstücke 30° und 60° enthalten sind. Als Grundlage für diese Brücke kann also kein
Baukasten alleine herhalten; es ist eher eine Kombination verschiedener Quellen. Nichts
desto trotz werden insgesamt für diese Brücke relativ wenige Bauteile benötigt.

Beim Nachbau ist mir jedoch aufgefallen, daß das Abspannwerk im Original leicht verzo-
gen ist. Somit habe ich hier zunächst ein wenig herumprobiert. Herausgekommen ist ein
völlig überarbeitetes Abspannwerk, das sich nahezu zu 100 % ins Modell einfügt.

Bauteile (178):

Baustein	30	8
    ı ı	15	8
Winkelstein	30°	4
Winkelträger	120	10
    ı ı	60	2
    ı ı	30	2
Flachträger	120	6
Bogenstück	30°	4
    ı ı	60°	2
Statikplatte	180x90	2
    ı ı	90x90	1
I-Strebe	15	4
    ı ı	45	8
    ı ı	75	4
X-Strebe	42,4	4
    ı ı	63,6	8
Lasche	15	2
    ı ı	21,2	12
Kreuzknotenplatte		1
S-Riegel	4	80
Verschlußriegel		4
Verbindungsstück	15	2

Natürlich kann die Brücke in einzelnen Bauabschnitten geändert und dem eigenen Vorrat
an FT-Elementen angeglichen werden. Lediglich die Verstrebung läßt kaum Änderungen
zu, ohne dabei in die eine oder andere Richtung zu verzerren.

Das Modell

Beide Standfüße bestehen aus je-
weils 4 Bausteinen 30 und 4 BS 15
sowie aus 2 Winkelsteinen 30° (auf
einer Seite ergänzt noch um 2 Ver-
bindungsstücke 15 oder Federnok-
ken).

Hier lassen sich am besten eigene
Varianten einbringen; auch ein U-
Träger 150 wäre denkbar.

I-Strebe 45 & Lasche 21,2

Fahrbahnlänge:	3 x Winkelträger 120 sowie je 1 x WT 60 & 30
Verstrebung:	A = 2 x I-Strebe 45 & Lasche 15
	B = 4 x X-Strebe 63,6 & Kreuzknotenplatte
	C = I-Strebe 15 & X-Strebe 63,6 & ½ Lasche 21,2 (mittig montiert) 1
	D = X-Strebe 42,4 & I-Strebe 75 & ½ Lasche 21,2 (mittig montiert) 2

1) rechnerisch 89,2 – eine I-Strebe 90 würde in diesem Maßstab deutlich stauchen
2) rechnerisch 128 – eine X-Strebe 127,2 (wenn’s sie denn mal geben sollte) würde
ebenfalls deutlich stauchen

Verschlußriegel

Natürlich könnte man alle S-Riegel
der Fahrbahn von oben montieren;
so wie hier dargestellt sieht’s aber
eleganter aus.

Alternativ ließen sich diese Winkel-
träger auch andersherum verbauen
und anstatt der Statikplatten dann
aneinander liegende Bodenplatten
mit Statikstein verwenden (siehe
dazu nächsten Abschnitt).

Abwandlungen

Äußerst elegant sieht es aus, wenn die Träger der Fahrbahn und die des Spannbogens
nicht direkt aneinander liegen, sondern einen kleinen Abstand zueinander aufweisen –
z. B. eine eingefügte Riegelscheibe (Verbindung dann mit S-Riegel 6). Allerdings kommt man dann nicht umher, mit teils filigranen Streben-Kombinationen (bindet zudem zahlrei-
che Laschen) zu arbeiten.

In dieser Version bliebe sogar noch
reichlich Platz für ein ausgefeiltes
Geländer.










Die Fahrbahnbreite orientiert sich zu-
meist an der Größe der zur Verfügung
stehenden Platten (hier 90 mm). Die
außen liegenden Spannbögen bleiben
für sich jeweils unverändert.

Nur muß die Verstrebung dazwischen
dieser Änderung angepaßt werden, da
der Abstand der Montagelöcher nicht mehr 105, sondern ~ 110 mm beträgt.

A = eingefügte Riegelscheibe auf
beiden Seiten
B = X-Strebe 84,8 & I-Strebe 15
& ½ Lasche 21,2 (mittig montiert)
– rechnerisch 110,4 (Toleranz hier
vertretbar)
– die frühere Form der Lasche 21,2
mit den Spitzen paßt hier nicht
C = 2 x X-Strebe 63,6 & Lasche 15
– rechnerisch 142,2 (Toleranz weniger
als 0,1 mm)





Sockel = 4 x Baustein 30 & 1 x BS 5

Fahrbahn aus aktuellen Elementen

Zu sehen sind hier Bodenplatten, die
nebeneinander gelegt und mit Platten
15x30 verbunden eine mögliche Vari-
ante der Fahrbahn bilden.


je 2 mm Abstand zum Rand






Die Statiksteine können natürlich auch
mit größerem Abstand zueinander mon-
tiert werden.

Eine breitere Fahrbahn erhält man mit
der Grundplatte 120x60 – praktischer
Weise dann sogar in (Teer-) schwarz.
Die Befestigung wäre identisch. Jedoch
ließen sich diese Platten dezent mit
Verbindungsstücken oder schwarzen
K-Achsen an den Stirnseiten verknüp-
fen.

Vergrößerungen

Der Spannbogen ist derselbe;
lediglich die Spannweite der
Brücke und damit die Höhe ist
vergrößert.

A = I-Strebe 45 & La 21,2
B = X-Strebe 84,8 & I-Strebe 45
& La 21,2
C = 2 x I-Strebe 75 & La15
D = X-Strebe 106 & 84,8
& La 15
blaue Linie = Mitte

Alternativ ließen sich auch an-
dere Streben als hier gezeigt
verwenden – z. B. I-Strebe 60
& 90 statt 2 x I-Strebe 75 (C)

Man kann das ganze natürlich auch beliebig „ausarten“ lassen und das gesamte zur Ver-
fügung stehende Fischertechnik einsetzen. Allerdings kommt man irgendwann an einen
Punkt, an dem ein normaler Winkel- und Bogenträger* (im Querschnitt ja ausschließlich
15 x 15 mm – verbaut eben als Spannbogen) rein optisch nicht mehr zur Konfektion (also
Maßstab) einer möglichen Brücke paßt.

*) Bogenträger = Flachträger + Bogenstück

A = 4 x X-Strebe 84,8 &
Kreuzknotenplatte
B = X-Strebe 63,6
C = 2 x X-Strebe 63,6
& Lasche 21,2
D = X-Strebe 169,6
E = 2 x I-Strebe 120 & La 15**
F = X-Strebe 169,6 & 84,8
& La 15
G = X-Strebe 169,6 &
I-Strebe 120 & ½ La 21,2
H = Zwischenraum – 60 mm

**) optimal wäre I-Strebe 120
& X-Strebe 127,2 & ½ La 21,2
– Toleranz in diesem Maßstab
allerdings vertretbar

Den Rest dieser Brücke über-
lasse ich mal der eigenen Fan-
tasie...

Natürlich ließe sich so eine Brücke auch in grau errichten (obere U-Träger ggf. in rot).

© bei Triceratops 2008

# Text boxes

60°
 30°

###### F

A

B

C

A

D

C

B

D

C

B

A

##### E

### D

##### C

##### B

#### A

##### G

##### H