“Bor de wolf”

Geïnspireerd door onze vakantie in mei 2008 in het Sauerland (=Rotkäppchenland) en eerdere bezoeken aan de Efteling, hierboven m'n Fischertechnik-Wolf-robot. 

"Bor de Wolf" heeft o.a. de volgende aantrekkelijke zeer compacte bloeddrukmeter-onderdelen (<15 Euro) : compressor, magneetventiel, en drukzak met instelbaar overdrukventiel.

Een Conrad-voice-module trigger ik via de RoboPro-interface om de Bor de Wolf naar Roodkapje en de 7 geitjes te laten vragen.................het is net een mens !............... 

Ik kan hem geprogrammeerd de volgende zaken laten uitvoeren: 

-op en neer lopen (ijsberen) 
-draaien met lijf 
-lijf/hals naar voren en achteren 
-bek open en dicht (stevig bijten) 
-rug opzetten d.m.v. compressor, magneetventiel, en drukzak 
-praten, roepen en huilen d.m.v. Conrad-voice-module

Mei-2008

Peter Damen 
Poederoyen NL

C:\Documents and Settings\Dhr. Damen\Mijn documenten\Fischertechnik-verzamel-dossier\Overige FT-Modellen Peter Damen\Bor de Wolf\Fischertechnik-Bor de Wolf-robopro-beschrijving.doc

Nu met toevoeging d.m.v. pot-meter instelbaar aantal happen:

| Interface |  | Aansluitingen FT-model: “Bor de wolf” |
| --- | --- | --- |
| I-1 | digitale ingang | Puls Bek |
| I-2 | digitale ingang | Open Bek |
| I-3 | digitale ingang | Dicht Bek |
| I-4 | digitale ingang | Puls Lijf |
| I-5 | digitale ingang | Naar voren Lijf |
| I-6 | digitale ingang | Naar achteren Lijf |
| I-7 | digitale ingang | Puls Draai-aandrijvin, Hall-sensor |
| I-8 | digitale ingang | Nul-positie Draai-aandrijvng |
| M-1 / O-1 | uitgang | Bek -Aandrijving |
| O-2 | uitgang |  |
| M-2 / O-3 | uitgang | Lijf -Aandrijving- |
| O-4 | uitgang |  |
| M-3 / O-5 | uitgang | Draai -Aandrijving |
| O-6 | uitgang |  |
| M-4 / O-7 | uitgang | Loop -Aandrijving |
| O-8 | uitgang |  |
| AX | analoge weerstand ingang |  |
| AY | analoge weerstand ingang |  |
| A1 | analoge spanning ingang | IR-Afstand-sensor Sharp (analoge spanning ingang) |
| A2 | analoge spanning ingang |  |
| D-1 | afstandsensor |  |
| D-2 | afstandsensor |  |

| EM-1 |  | Aansluiting FT-model: “Bor de wolf” |
| --- | --- | --- |
| I-1 | digitale ingang |  |
| I-2 | digitale ingang |  |
| I-3 | digitale ingang |  |
| I-4 | digitale ingang |  |
| I-5 | digitale ingang |  |
| I-6 | digitale ingang | Puls Loop-Aandrijving (geel) |
| I-7 | digitale ingang | Nul-positie Loop-Aandrijving (paars) |
| I-8 | digitale ingang | Eind-positie Loop-Aandrijving (groen) |
| M-1 / O-1 | uitgang | Compressor + Ventiel Rug-opzetten (rood, 3 Volt: 3ipv 8 !!!....) |
| O-2 | uitgang |  |
| M-2 / O-3 | uitgang | Trigger Conrad Voicemodule (zwart, 5 V. dito IR-Sharp-afst.sensor ! ) |
| O-4 | uitgang |  |
| M-3 / O-5 | uitgang |  |
| O-6 | uitgang |  |
| M-4 / O-7 | uitgang |  |
| O-8 | uitgang |  |
| AX | analoge weerstand ingang |  |
| AY | analoge weerstand ingang |  |
| A1 | analoge spanning ingang |  |
| A2 | analoge spanning ingang |  |
| D-1 | afstandsensor |  |