Fischertechnik  “Shot ’n drop”

Ik werk via een instelbaar reduceerventiel met een uitgaande druk van 2,3 bar t.b.v. een lange professionele 25mm cilinder met een slag van 900mm.

Vanwege de relatief hoge druk gebruik ik geen FT-magneet-ventielen: deze zijn beslist ongeschikt !

Ik gebruik magneetventielen van Sensor-Technics.

Sensortechnics Benelux

Serge Broers
Christinadal 16
5551 BH Valkenswaard
Niederlande

Telefon: +31 (0)40 2011546
Fax:      +31 (0)40 2013105
E-mail: Benelux@sensortechnics.com

Op en neergaande beweging:

Vanwege de beperkte doorlaat-opening (orifice-size) van:

- magneetventiel V2-13-3-PV-12-F-8-8  (0,762 mm), heb ik parallel hieraan aangesloten een (2e)

- magneetventiel V2-14-3-PV-12-S-8-8  (1,270 mm) ten behoeve van voldoende doorlaat voor een acceptabele cilinderstang-snelheid.  Door de katrolwerking verdubbeld de snelheid van het gondel-zitframe.

Zowel voor de opgaande (O2) als neergaande beweging (O1) van het gondel-zitframe activeer ik dus telkens 2 (verschillende) magneetventielen parallel.

Snelheidsregeling:

Ten behoeve van de snelheidsregeling gebruik ik voor de centrale luchttoevoer eveneens:

- (O4) magneetventiel V2-13-3-PV-12-F-8-8  (0,762 mm), met een handmatig instelbare luchtdoorlaat-snelheid. (volledige doorlaat in onbekrachtigde positie; gesmoorde doorlaat bij bekrachtiging van het magneetventiel).  Hieraan parallel is aangesloten een (2e)

- (O3) magneetventiel V2-14-3-PV-12-S-8-8  (1,270 mm) ten behoeve van voldoende doorlaatvermogen voor een acceptabele cilinderstang-snelheid.

Aansturing Conrad-voice-module

De transistor BC547 kan goed op het drukknop-plaatje van de Conrad-voice-module gesoldeerd worden. Tussen de Interface-uitgang-O en de basis van transistor BC547 een basisweerstand van 1k opnemen. Vanwege de grote trigger-gevoeligheid van de voice-module is een hogere basisweerstand tot 100k in veel gevallen beter. De emiter vast solderen op de 0 van de drukknop-aansluiting en de collector (+) vast solderen op de andere drukknop-aansluiting. De voice-module kan nu door zowel de drukknop als via de Interface-uitgang-O getriggerd worden.

Klantenwerving:

Via uitgang O8 trigger ik een Conrad voice-module met maximaal 20 sec. ingesproken tekst:

Kun je nog zingen, zing dan mee.

Kun je nog springen, spring dan mee.

Ga je nu nog mee,

of zit je ergens mee ?

Dan kun je beter snel gaan zitten,

met kans op gratis ritten.

Graag de kotszakjes op je schoot,

voor wanneer straks komt de nood.

Van Spijk had het over: "dan liever de lucht in".........

Je bent nu nog enkele sekonden van het begin.

Daar ga je,

naar de haaien............

| Interface |  | Aansluitingen Fischertechnik-model: “Shot ’n drop” |
| --- | --- | --- |
| I-1 | digitale ingang | Schakelaar cilinder volledig in |
| I-2 | digitale ingang | Schakelaar cilinder volledig uit |
| I-3 | digitale ingang | CNY-pulsgever katrol boven |
| I-4 | digitale ingang | CNY cilinder bijna in |
| I-5 | digitale ingang | Hall-sensor cilinder volledig uit ( gondel-zit-frame op begane grond ) |
| I-6 | digitale ingang |  |
| I-7 | digitale ingang |  |
| I-8 | digitale ingang |  |
| M-1 / O-1 | uitgang | Magneetventiel cilinder uit & gondel-zit-frame omlaag |
| O-2 | uitgang | Magneetventiel cilinder in & gondel-zit-frame omhoog |
| M-2 / O-3 | uitgang | Luchtdoorlaat doseerventiel O3(n.o.) |
| O-4 | uitgang | Luchtdoorlaat doseerventiel O4 ( handmatig instelbaar) |
| M-3 / O-5 | uitgang | Shot ’n drop luchtvaart signaal-verlichting |
| O-6 | uitgang | Shot 'n drop in bedrijf: geen toegang naar gondel-zitframe (rood licht) |
| M-4 / O-7 | uitgang | Shot 'n drop in bedrijf: toegang naar gondel-zit-frame (groen licht) |
| O-8 | uitgang | Conrad-voice-module-1 ”………..max. 20 seconden ingesproken tekst…….” |
| AX | analoge weerstand ingang | Foto-transistor t.b.v. in-uit-schakelen luchtvaart signaal-verlichting |
| AY | analoge weerstand ingang |  |
| A1 | analoge spanning ingang | Sharp infra-rood afstand-sensor GP2D12 (10-80 cm) |
| A2 | analoge spanning ingang |  |
| D-1 | afstandsensor |  |
| D-2 | afstandsensor |  |

| EM-1 |  | Aansluiting Fischertechnik-model: |
| --- | --- | --- |
| I-1 | digitale ingang |  |
| I-2 | digitale ingang |  |
| I-3 | digitale ingang |  |
| I-4 | digitale ingang |  |
| I-5 | digitale ingang |  |
| I-6 | digitale ingang |  |
| I-7 | digitale ingang |  |
| I-8 | digitale ingang |  |
| M-1 / O-1 | uitgang |  |
| O-2 | uitgang |  |
| M-2 / O-3 | uitgang |  |
| O-4 | uitgang |  |
| M-3 / O-5 | uitgang |  |
| O-6 | uitgang |  |
| M-4 / O-7 | uitgang |  |
| O-8 | uitgang |  |
| AX | analoge weerstand ingang |  |
| AY | analoge weerstand ingang |  |
| A1 | analoge spanning ingang |  |
| A2 | analoge spanning ingang |  |
| D-1 | afstandsensor |  |

(C:\Documents and Settings\Dhr. Damen\Mijn documenten\Word-bestanden\Fischertechnik Shot 'n drop -Beschrijving + aansluitingen.doc)