Inundatie-Waaiersluizen  Nieuwe Hollandse Waterlinie

Het bijzondere van een (inundatie-) waaiersluizen is gelegen in het feit dat de sluisdeuren door omloopriolen met schuiven, ook tegen hoog water in, kunnen  worden geopend of gesloten, zelfs tegen de stroom in.

"Eine Waaierschleuse ist eine spezielle Schleuse, die gegen den Wasserdruck geöffnet und geschlossen werden kann. Dieser Schleusentyp wurde von Jan Blanken (NL, 1755-1838) erfunden."

Geschiedenis Nieuwe Hollandse Waterlinie

Tijdens de Hollandse Oorlog (1672-1678) werd op initiatief van de Staten van Holland voor het eerst een

“Hollandse Waterlinie” in gereedheid gebracht. Deze waterlinie volgde de oostgrens van Holland van Muiden tot in het Land van Altena.
In 1815 werd, op voorstel van Krayenhoff, Inspecteur-Generaal der Fortificatiën onder koning Willem I, besloten om de verdediging van het ‘hart des lands’ in oostelijke richting (ten oosten van de stad Utrecht) te verleggen. Hierdoor ontstond de “Nieuwe Hollandse Waterlinie”. Het was de bedoeling door nauwkeurige beheersing van het peil het terrein slechts 40 cm onder water te zetten. Hierdoor werden de wegen maar ook de sloten en bestaande vaarwegen aan het zicht ontrokken. Doorwaden en bevaren werden hierdoor onmogelijk gemaakt.

Bouwperioden 
Bij de realisatie van de Nieuwe Hollandse Waterlinie zijn grofweg drie bouwperioden te onderscheiden: 1816-1824, 1840-1860 en 1860-1885. De eerste bouwperiode werd gekenmerkt door de aanleg van vijf waaiersluizen ten behoeve van inundatie tussen de Zuiderzee en de Biesbosch alsmede de aanleg van aarden verdedigingswerken (forten).
In de tweede bouwperiode werden een aantal grotere forten, na in verval te zijn geraakt in de periode 1825-1840, gemoderniseerd en voorzien van zogenaamde bomvrije torens. De derde bouwperiode werd gekenmerkt door het verdergaand verbeteren van de torenforten. Langs de oostkant van de stad Utrecht werd vanwege de grotere reikwijdte en slagkracht van het geschut een tweede fortengordel aangelegd om op grotere afstand verdedigd te worden.

Twintigste eeuw
De ontwikkelingen aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de twintigste eeuw kenmerken zich door de aanwas van kleine, veelal betonnen, in het landschap verspreide verdedigingswerken. Met name in de perioden 1918 en 1939-1940 zijn onder invloed van een toenemende Duitse dreiging vele groepsschuilplaatsen, batterijen en kazematten aangelegd. Begin 1940 werd op strategische gronden besloten de Grebbelinie als hoofdverdedigingslinie in te richten.

Wel werd de Nieuwe Hollandse Waterlinie achter de hand gehouden als resevelinie. Zo was tijdens de mobilisatieperiode 1939-1940 het gebied ten westen van Culemborg gedeeltelijk geïnundeerd. In de meidagen van 1940 hebben in de Nieuwe Hollandse Waterlinie overigens geen gevechtshandelingen plaatsgevonden.

Na de Tweede Wereldoorlog verloren de linies definitief hun defensieve functie. Het Ministerie van Defensie stootte vanaf de jaren vijftig en zestig, geleidelijk veel forten af.

Inundatie-waaiersluizen

Gedurende de eerste periode van de aanleg van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (1815-1825) concentreerde de aandacht zich op de aanleg van een fortenstelsel ten oosten van de stad Utrecht, alsmede op de bouw van een aantal inundatiesluizen. Daartoe werd het tussen de Lek en de Waal gelegen gebied onderverdeeld in een tweetal 'kommen'.  De noordelijke kom tussen de Lek en de Linge kon onder water worden gezet door middel van een waaiersluis bij het Spoel langs de Lek (nr.1), terwijl het land tussen de Linge en de Waal zou worden geïnundeerd via een sluis bij Dalem. Beide kommen konden tevens worden gevuld met water uit de Linge, binnengelaten via twee waaiersluizen bij Asperen. Bij Asperen werd zowel aan de Oostzijde van de Linge als aan de Westzijde van de Linge een inundatie-waaiersluis (nr.2 + 3) gemaakt.

Naast deze drie werden onder leiding van Blanken ook in het Zuidelijke deel twee inundatie-waaiersluizen (nr.4 + 5) gebouwd.  De ene sluis kwam te liggen aan de Waal in Woudrichem, de andere aan de Bakkerskil ten zuiden van Werkendam aan de Schenkeldijk: Papsluis genaamd.

De Papsluis is in 1815 opgenomen in een dijk tussen twee polders. Wanneer één van de twee polders onder water staat, voorkomt de sluis dat het water de andere polder instroomt. Wanneer beide polders onder water staan, is er een doorgang voor boten door de dijk. Deze sluis is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Papsluis is in 2007 gerestaureerd en weer voorzien van harthouten sluisdeuren. Het Waterliniepad loopt over de weg over de sluis. 51° 47' NB, 4° 55' OL

Model van een waaiersluis, ca. 1810, Rijksmuseum Amsterdam

Specifieke kenmerken Inundatie-waaiersluizen   Nieuwe Hollandse Waterlinie

- Het bijzondere van een waaiersluizen is gelegen in het feit dat de sluisdeuren door omloopriolen met schuiven, ook tegen hoog water in, kunnen  worden geopend of gesloten, zelfs tegen de stroom in.

- Dit type sluis is uitgevonden door Jan Blanken (1755-1838), de zoon van een dorpstimmerman uit Bergambacht. Blanken was Inspecteur-Generaal bij de Waterstaat van 1808 tot 1826, ten tijde van Napoleon. De uitvinding werd betwist door enkele personen die claimden dat zij dit idee eerder hadden geopperd. De uitvoering hiervan heeft echter nooit eerder plaatsgevonden. Blanken heeft zijn recht met succes kunnen verdedigen.

- Van dit type sluis zijn nog maar enkele exemplaren in Nederland te vinden.

- Een waaierdeur bestaat uit twee aan elkaar verbonden delen, die rond kunnen draaien in een komvormige inkassing. De kerende (punt-) deur heeft een breedte van 5/6 van de waaierdeur. Beiden deuren vormen samen een soort waaier. De waaierdeuren kunnen naar beide zijden het water keren. Door de waaierkas via omloop- riolen met water te vullen, wijzigt zich de druk op de deuren zodanig dat deze zowel tegen de stroom in als met de stroom mee, open en dicht gedraaid kunnen worden.

- De sluizen zijn gebouwd uit gemetselde grondkerende muren, gefundeerd op een dennenhouten paal-kesp-fundering.   De hoekstijlen en sponningen zijn gemaakt van natuursteen.

- De vloer van de constructie is opgebouwd uit planken van dennenhout, met daar overheen een eiken vloer.

- Om onder- en achterloopsheid tegen te gaan zijn meerdere damwandschermen aangebracht.

- Ter reductie van de belasting op de taats- en tandheugel-constructie, is bij zware stalen (geklinknagelde of gelaste) waaierdeuren soms een luchtkist aanwezig. De deuren worden tegenwoordig vrijwel uitsluitend als staalconstructie uitgevoerd.

- De Papsluis te Werkendam is in 2007 gerestaureerd en weer voorzien van een harthouten deuren.

De nog te restaureren Inundatie-waaiersluis te Asperen aan de oostzijde (DP44) heeft gelaste deuren.

De nog te restaureren Inundatie-waaiersluis te Asperen aan de westzijde (DP45) heeft geklonken deuren.

- De vorm van het sluishoofd met waaierkas brengt met zich mee, dat de spatkrachten niet via de volle hoogte van de achterhar maar via de draaipunten op het sluishoofd overgebracht moeten worden. De achterhar van de deur moet daarom zwaar geconstrueerd worden en is in feite een ligger op 2 steunpunten. De steunpunten van de sluisdeur, taats (onder) en halsbeugel (boven) zijn daarom  zwaar uitgevoerd

- Elk omloopriool is t.b.v. bediening en inspectie voorzien van een schuif die met een handbediend bewegingswerk kan worden bewogen. De omloopriolen zijn ten behoeve van de bedrijfszekerheid  bij de in- en uitlaat voorzien van krooshekken.

- Als permanente waterkering werd een dubbele rij schotbalken neergelaten in de daarvoor bedoelde schotbalk-sponningen. Voor deze schotbalken-afdichting waren speciale lierwerken aanwezig.

- Tussen de schotbalken werd vroeger klei met paardenmest aangebracht voor een betrouwbare  waterafdichting.

- Voor de opslag van de schotbalken is meestal een separate overkapte schotbalken-opslag aanwezig, zoals goed is te zien bij  de gerestaureerde Papsluis te Werkendam.

C:\Documents and Settings\Dhr. Damen\Mijn documenten\Fischertechnik-verzamel-dossier\Waaiersluis\FT-Inundatie-waaiersluis.doc

De Papsluis in de Schenkeldijk langs de Bakkerskil te Werkendam,

in 2007 gerestaureerd en weer voorzien van harthouten deuren.

Inundatie Nieuwe Hollandse Waterlinie in de spannende meidagen van 1940……….

Fischertechnik Inundatie-waaiersluis ter verduidelijking van werkingsprincipe

Buitenwaterzijde                                                                   Binnenwaterzijde (polder)

- Het bijzondere van een waaiersluizen is gelegen in het feit dat de sluisdeuren door omloopriolen met schuiven, ook tegen hoog water in, kunnen worden geopend of gesloten, zelfs tegen de stroom in.

- Een waaierdeur bestaat uit twee aan elkaar verbonden delen, die rond kunnen draaien in een komvormige inkassing. De kerende (punt-) deur (=blauw) heeft een breedte van 5/6 van de waaierdeur (=zwart).

Beiden deuren vormen samen een soort waaier.

Aanleiding en inspiratie bouw Fischertechnik Inundatie-waaiersluis

- De zeer vele passages vanuit Poederoyen via de N322 over de uit 1900 daterende Wilhelmina-sluis te Andel. Deze scheepvaartsluis in de Afgedamde Maas heeft waaierdeuren welke later zijn voorzien van hydraulische aandrijvingen en schuiven in de deuren zelf.

- De restauratie van de uit 1815 daterende Papsluis in de Schenkeldijk langs aan de Bakkerskil ten zuiden van Werkendam. De Papsluis is een onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Deze heb ik tijdens de restauratie in 2006 en 2007 regelmatig met m’n enthousiaste kinderen Antonie en Annemieke bezocht.

- M’n werk bij Waterschap Rivierenland als projectleider Verbetering Diefdijklinie, waarvoor in 2009 een inspectierapport en herstelplan is gemaakt voor de inundatie-waaiersluizen te Asperen. Hierbij is nauw overleg geweest met Dert Vlaander die de restauratie van de Papsluis heeft begeleid en Ir. G.J. Arends.   Jan Arends is schrijver van de naslagwerken “Sluizen en stuwen, de ontwikkeling van de sluis- en stuwbouw in Nederland tot 1940” (uitgebracht in 1994) en “Historische sluizen en stuwen, waardering en instandhouding” (2004).

Bij de bespreking van het door Witteveen + Bos opgestelde rapportage met de leden van de Projectorganisatie Nieuwe Hollandse Waterlinie kwam de vraag naar voren hoe het werkingsprincipe van een inundatie-waaiersluis duidelijk gemaakt zou kunnen worden.

- Het maken van de waaierkas leek aanvankelijk een groot probleem, doch ik heb dit op kunnen lossen door het uitzagen van een schaaldeel uit PVC-rioleringspijp-200mm. Hierin heb ik M4-schroefdraad getapt voor de bevestiging aan de Fischertechnik onderdelen.

Een compact bewegingswerk voor de schuifbediening met een M4-draadeind vereiste eveneens enige creativiteit: een afgezaagde schroefhulsdeel van een pantentboutje. Deze zijn uitwendig 5mm en hebben M4-binnendraad. Hierover heb ik een 5mm uitgeboord Fischertechnik differentieel-planeettandwieltje (nr.31412) geklemd. Bij het draaien van de draaikruk draait de 5mm/M4-schroefhuls het M4-draadeind met de rioolschuif omhoog of omlaag, afhankelijk van de draairichting. Hierdoor is het mogelijk de sluisdeuren ook tegen hoog water in te openen of sluiten, zelfs tegen de stroom in.

Peter Damen, Poederoyen NL

Juli 2009

Relevante weblinks :

(Oude) Hollandse Waterlinie :			http://nl.wikipedia.org/wiki/Hollandse_Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie :			http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuwe_Hollandse_Waterlinie

Nieuwe Hollandse Waterlinie :			http://www.hollandsewaterlinie.nl/index.asp

Musea Nieuwe Hollandse Waterlinie :			http://www.hollandsewaterlinie.nl/index.asp?id=37

Waterliniepad  :					http://nl.wikipedia.org/wiki/Waterliniepad

Inundatie-wikipedia : 				http://nl.wikipedia.org/wiki/Inundatie

Fischertechnik FT-Community foto’s van Inundatie-waaiersluis ter verduidelijking

van werkingsprincipe :

http://www.ftcommunity.de/categories.php?cat_id=1692

Fischertechnik FT-Community foto’s van Schuif- , Segment- en Klep- Stuwen :

http://www.ftcommunity.de/categories.php?cat_id=1361

C:\Documents and Settings\Dhr. Damen\Mijn documenten\Fischertechnik-verzamel-dossier\Waaiersluis\FT-Inundatie-waaiersluis.doc